Специальность 35.02.03 «Технология деревообработки»

Дисциплина «Техническая механика»

Домашняя контрольная работа 1

Задание №1

Определение реакций в сходящихся стержнях. Аналитическая форма равновесия.

Определить реакции стержней составленных из сдвоенных стандартных уголков, удерживающих груз F.  Сделать проверку графически.

Задача № 2

Определение реакций в подвесках

Задана система трех стержней, удерживающих балку под действием силы F. Определить, какой из стержней, нагружен больше других и как эта реакция зависит от силы F. Весом балки пренебречь.

Задание №3

Для балки, жестко защемленной в стене и нагруженной силами F1 ,F2 и моментом М определить реакции заделки. Провести проверку.

| № СХЕМЫ | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | F1 ( кН) | F2 (кН) | М (кН∙м) |
| № Варианта |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5 | 1 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 10 | 3 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12 | 20 | 2 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 5 | 15 | 4 |

### Задание №4

Провести расчеты на прочность при растяжении и сжатии

Пример проектного расчета

1  Расчет ведем по наиболее нагруженному стержню, из решения задания 1

Rmax=89,66кН=89660Н= N – стержень сжат.

2  Определяем площадь сечения сдвоенных уголков

–  допустимое напряжение, заданное по условию, Н/мм2.

Определяем  требуемую площадь поперечного сечения одного уголка

3   По ГОСТ 8509-72, (приложение Б), определяем ближайшее значение площади сечения АГОСТ=2,75см2=275мм2 и номер профиля равнобокого уголка №3,6. Площадь сдвоенного уголка А┴ГОСТ=274·2=550мм2

4  Определяем фактическое напряжение

5  Определяем процент перегрузки:

6  Так как процент перегрузки допускается до 5%, оставляем профиль данного сечения.

Ответ: профиль угловой № 3,6.

Пример  определения нагрузки

1  Воспользуемся ответом задания 2,  наибольшая реакция: Rmax=0,49F .

2 По ГОСТ 8509-72 (приложение А) определяем площадь заданного номера профиля, равнобокого уголка 50 х 50 х 4 (значение номера смотри в задании №2)

АГОСТ└ =3,89см2=389 мм2, для двух уголков АГОСТ┘└=778мм2

3 Определяем допускаемую продольную силу:

AГОСТ┘└∙ =778 · 160 = 121600 Н = 121,6 кН,

где  по условию.

4  Считая Rmax = ,определяем допустимое значение силы F

Rmax=0,49F=121,6 кН, откуда F= 248,2 кН.

Ответ: допускаемое значение силы F= 248,2 кН.

Приложение А

Значение тригонометрических функций некоторых углов

| Значение Углов (градусы) | Sin | Cos | Tg | Ctg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 | 0,0000 0,0872 0,1736 0,2588 0,3420 0,4226 0,5000 0,5736 0,6428 0,7071 0,7660 0,8192 0,8660 0,9063 0,9397 0,9659 0,9846 0,9962 1,0000 | 1,0000 0,9962 0,9846 0,9659 0,9397 0,9063 0,8660 0,8192 0,7660 0,7071 0,6428 0,5736 0,5000 0,4226 0,3420 0,2588 0,1736 0,0872 0,0000 | 0,0000 0,0875 0,1763 0,2679 0,3640 0,4663 0,5774 0,7002 0,8391 1,0000 1,1918 1,4281 1,732 2,145 2,747 3,732 5,671 11,43 | 11,43 5,671 3,732 2,747 2,145 1,732 1,4281 1,1918 1,0000 0,8391 0,7002 0,5774 0,4663 0,3640 0,2679 0,1763 0,0875 0,0000 |

Приложение Б

Сталь прокатная, угловая равнополочная. Сортамент ГОСТ 8509-72 (извлечение).

| Номер профиля | Размер, мм2 | Площадь сечения см2 | Масса 1 м, кг | Справочные величины для осей | Z0 см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b | d |  |  | Jх см4 | iх см | Jхо см4 | iх0 см | Jу0 см4 | i у0 см | Jх1 см4 |  |
| 2 2,5 2,8 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7 7,5 8 9 10 11 12,5 14 16 18 20 | 20 25 28 32 36 40 45 50 56 63 70 75 80 90 100 110 125 140 160 180 200 | 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 12 | 1,46 1,86 1,62 2,43 2,75 3,08 3,48 3,89 4,38 4,96 6,86 8,78 9,38 12,30 15,60 17,20 22,00 24,70 31,40 38,80 47,10 | 1,15 1,46 1,27 2,91 2,16 2,42 2,73 3,05 3,44 3,90 5,38 6,89 7,36 9,64 12,20 13,50 17,30 19,40 24,70 30,50 37,00 | 0,50 1,03 1,16 2,26 3,29 4,58 6,63 9,21 13,10 18,90 31,90 46,60 57,00 94,30 147,00 198,00 327,00 466,00 744,00 1216,00 1823,00 | 0,58 0,74 0,85 0,96 1,09 1,22 1,38 1,54 1,73 1,95 2,16 2,30 2,47 2,77 3,07 3,39 3,86 4,34 4,96 5,60 6,22 | 0,78 1,62 1,84 3,58 5,21 7,26 10,50 14,60 20,80 29,90 50,70 73,90 90,40 150,00 233,00 315,00 520,00 739,00 1229,00 1733,00 2896,00 | 0,73 0,93 1,07 1,21 1,38 1,53 1,74 1,94 2,18 2,45 2,72 2,90 3,11 3,49 3,87 4,28 4,86 5,47 6,25 7,06 7,84 | 0,22 0,44 0,48 0,94 1,36 1,90 2,74 3,80 5,41 7,81 13,20 19,30 23,50 38,90 60,90 81,80 135,00 192,00 319,00 500,00 749,00 | 0,38 0,48 0,55 0,62 0,70 0,78 0,89 0,99 1,11 1,25 1,39 1,48 1,58 1,78 1,98 2,18 2,48 2,79 3,19 3,59 3,99 | 1,09 2,11 2,20 4,39 6,24 8,58 12,10 16,60 23,30 33,10 56,70 83,90 102,00 169,00 265,00 353,00 582,00 818,00 1356,00 2128,00 3182,00 | 0,64 0,76 0,80 0,94 1,04 1,31 1,26 1,38 1,52 1,69 1,90 2,06 2,19 2,47 2,75 3,00 3,40 3,78 4,30 4,85 5,37 |

# Text boxes

450

F

300

а=0,6           в=1,2 м

F

450

150

300

600

750

у

О

R2

R1

450

600

F=100кН

х

300

450

300

F

450

300

F

600

F

450

450

300

F

R3

600

F

300

R2

R1

F

600

450

600

F

450

F

600

450

F

600

450

1

2

5

4

6

3

7

8

9

10

Рисунок 1 – Схемы к заданию 1

Таблица 1 – Варианты к заданию 1

| Вари ант | № схемы | F (кН) | Вари ант | № схемы | F (кН) | Вари ант | № схемы | F (кН) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 75 | 11 | 1 | 100 | 21 | 1 | 160 |
| 2 | 2 | 200 | 12 | 2 | 150 | 22 | 2 | 110 |
| 3 | 3 | 150 | 13 | 3 | 200 | 23 | 3 | 110 |
| 4 | 4 | 90 | 14 | 4 | 100 | 24 | 4 | 160 |
| 5 | 5 | 100 | 15 | 5 | 50 | 25 | 5 | 180 |
| 6 | 6 | 85 | 16 | 6 | 200 | 26 | 6 | 130 |
| 7 | 7 | 130 | 17 | 7 | 100 | 27 | 7 | 85 |
| 8 | 8 | 180 | 18 | 8 | 120 | 28 | 8 | 100 |
| 9 | 9 | 120 | 19 | 9 | 50 | 29 | 9 | 150 |
| 10 | 10 | 100 | 20 | 10 | 200 | 30 | 10 | 150 |

Пример решения задания №1

1 Изображаем  систему стержней, равновесие которой должно быть рассмотрено.

2  Освобождаем систему от связей и вместо них прикладываем реакции  R1 и R2, указываем заданную силу F.

3  Определяем точку схода сил «О».

4  Проводим ось координат Х  так, чтобы одна из неизвестных реакций лежала на ней. Ось Y, проводим  перпендикулярно. Определяем углы между осями и силами.

5  Составляем уравнения равновесия

6  Определяем реакции

Знак минус показывает, что направление противоположно выбранному (т.е. стержень 2 сжат)

600

450

F=100кН

х

F=100кН

600

450

R1

R2

О

у

750

600

300

150

F

R2

О

А

В

R1

750

Масштаб

10 кН

8  Проверка показала, что решение верное.

Ответ: R1 =73,22кН (стержень растянут)

R2=89,66кН (стержень сжат)

7 Проверку делаем графически. Выбираем масштаб. От точки О вниз откладываем в масштабе F=100кН (10 делений), от найденной точки А, под углом 450 вверх откладываем R2 =89,66 (≈9 делений), получаем точку В. Замеряем отрезок ВО, который соответствует силе R1, данный отрезок составляет несколько больше чем 7 делений≈73кН, угол АОВ при замере ≈750.

F

а                  в

300

450

Рисунок – Схема к задачам

Таблица 2– Варианты к задачам

| Вариант | а м | в м | Вариант | а м | в м | Вариант | а м | в м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,8 | 1,5 | 9 и 24 | 1,4 | 0,8 | 6 и 21 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | 1,2 | 1,8 | 10 и 25 | 0,8 | 1,5 | 7 и 22 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | 1,5 | 1,8 | 11 и 26 | 2,0 | 0,6 | 8 и 23 | 0,5 | 1,4 |
| 4 | 1,8 | 1,2 | 12 и 27 | 1,6 | 1,0 | 14 и 29 | 0,8 | 1,2 |
| 5 | 1,8 | 1,8 | 13 и 28 | 0,6 | 0,8 |  |  |  |

Пример решение задачи № 2

1  Изображаем  тело, равновесие которого должно быть рассмотрено.

1 Освобождаем тело от связей и вместо них прикладываем реакции R1, R2 и R3. Прикладываем и действующую силу:  F.

3   Проводим оси координат Х и Y.

4  Составляем уравнение равновесия

5  Определяем реакции

F

а=0,6           в=1,2 м

300

450

F

а=0,6           в=1,2 м

300

450

R1

R2

R3

50 х 50 х 4

Из уравнения ΣМА =0; получаем R3=    		R3=0,33F.

Решая совместно два оставшихся уравнения:

Из уравнения ΣFkX, выражаем одно неизвестное, через другое:  ,

Полученное значение R2 и R3=0,33F. подставляем в уравнение ΣFkУ

R1 ·соs300+  ·соs450 –  1·F+0,33F=0		и решаем.

R1(0,866 + 0,5)=F·0,67

R1=0,49F

;  	R2=   	откуда	R2=0,35F

6  Проверяем правильность полученных результатов по уравнению, которое не было использовано при решении задачи

ΣМВ =0; R1 ·соs300·1,8 + R2 ·соs·450·1,8 –  F·1,2 =  0,49F·1,56+0,35F·1,27 - F·1,2=

= 0,75·F+0,45·F – 1,2·F=0.                               Решение верное.

Ответ: Rтах=R1=0,49F

А				         В

Схема 3 – Рисунки и варианты к заданию 3

Пример решения задания №3

1 Изображаем  тело (балку), равновесие которого     должно быть рассмотрено.

2 Освобождаем балку от связи (стенки) и  прикладываем действующие на балку  нагрузки:  F1, F2, и М, а также искомые реакции отброшенной связи (реакцию и реактивный момент) RY и МR.

3  Проводим вертикальную ось координат  Y, отмечаем точку «А» (пересечение балки и стены).

4  Составляем уравнения равновесия и определяем неизвестные реакции

ΣFкУ=0; Rу+F1 – F2 =0;

Rу+25 – 15 =0, откуда Rу=  – 10 кН

ΣМА=0; MR – F1 ·1+ F2··4 – М =0;

MR –25+60 – 5 =0, откуда MR= – 30кН·м

у

М=5кН·м

5кНм

1м

3м

4м

F1=25кН

F2=15кН

1м

3м

4м

25кН

15кН

Rу

МR

А

В

С

Д

Е

5  Проверяем правильность полученных результатов по уравнению, которое не было использовано при решении задачи

ΣМВ=0 ; MR+ Rу·1+ F2··3 – М =   – 30 – 10 ·1+15·3 – 5=0

Ответ: Rу=  – 10 кН; MR= – 30кН·м